昆山市工业企业一线班组岗位应知应会安全教育培训规范化建设参考标准（试行）

一、编制依据

本参考标准根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产培训管理办法》、《生产经营单位安全培训规定》等法律法规规章要求，结合我市企业事故防范需求制定。

二、班组岗前五分钟安全宣讲点

2.1现场可视化设置。一般设置在车间进门区域，按照每班人数科学设定，面积一般为10㎡左右，用明显的标线划定区域，标明人员站立点位，设置醒目的“班组岗前五分钟安全宣讲点”标志，宣讲主要内容上墙、上板，有条件的企业可设置视频播放器。宣讲前，查验每名员工着装和劳防用品佩戴情况。现场应设立班组岗前安全宣讲记录本，宣讲结束，由班组长记录宣讲内容并签字。

2.2宣讲内容设置。重点强化安全交底和警示提醒。主要内容：上下班交接班中涉及的设备设施安全运行和检维修情况情况；本车间、本场所的安全风险告知以及管控要求；劳防用品的佩戴使用，劳动纪律、岗位安全操作规程的遵守要求；故障排除、应急避险处置的有关要求；交叉作业、工作衔接配合中的安全事项；典型事故案例等。

2.3宣讲人选定。班组岗前五分钟宣讲一般由班组长或其他带班领导负责宣讲，本车间、本班次专（兼）职安全管理人员以及负责生产、设备管理的有关人员补充。

三、教学机台

3.1设置范围。熔融压铸机台、冲压剪切机台、抛光打磨机台等风险较高作业机台。

3.2现场可视化设置。以车间或相对独立的区域为一个培训单元，根据机台和岗位位置，确定教学机台，并用醒目的铭牌“教学机台”标示，平时正常生产，培训时作为教学和训练机台和岗位，机台合适、醒目位置张贴“岗位风险告知卡”、安全操作规程和警示标志标识，现场配置移动式可视化看板供培训时使用。进行实操教学应当注意采取相应的安全防范措施。

3.3培训内容设置。采取现场讲解和实操训练相结合。主要涉及机台安装调试、安全操作、检查维修、清理清扫、故障排除、应急避险等环节和内容，重点：本机台各环节涉及的主要风险及其管控措施要求，安全操作规程学习巩固，各部位清理清扫要求及频次，工件物料堆放规范要求，岗位自查的重点要点，故障排除、应急避险步骤及要求，岗位劳防用品佩戴要求。

3.4培训教员确定。一般由本区域生产负责人（班组长）、专（兼）安全管理员、本机台作业人员、熟练工人担任，推广到所有机台作业人员轮流示范讲解。

部分重点教学机台设置见附件1。

四、教学示范岗

4.1设置范围。重点侧重于高处、动火、吊装、检维修和危险化学品使用处置等危险性较大作业的教学活动。

4.2现场可视化设置。划定作业区域，用警戒线、围栏等进行区分隔离，并悬挂醒目的作业提示牌和作业风险告知卡、安全操作规程和相关警示标志标识；划定作业示范区、观摩区，并确保安全距离；放置相关作业用具、防护设施、劳动防护用品、应急处置相关器具；设置可视化看板等。

4.3培训教育内容确定。采取现场讲解和实操训练相结合。重点强化高处、动火、吊装、检维修和危险化学品储存、使用、处置，以及大型设备设施安装调试等危险性较大作业的报备审批、资质审核、场地设置等前期准备，作业安全风险的辨识和管控责任、措施的落实，安全设施设备、劳动防护用品的使用佩戴要求，安全操作规程的学习巩固，以及作业的过程规范和过程管理，事故防范和应急救援处置流程、装备用具使用等。

4.4培训教员确认。一般由本作业区域的生产负责人（班组长）、安全负责人、专（兼）安全管理员（监护人）、熟练工人担任。

部分重点教学示范岗设置见附件2。

附件1 部分重点教学机台设置

附件2 部分重点教学示范岗设置

附件3 现场可视化布置示例

附件1

部分重点教学机台设置

（一）通用内容：

主要涉及机台安装调试、安全操作、检查维修、清理清扫、故障排除、应急避险等环节和内容。

培训重点：本机台各环节涉及的主要风险及其管控措施要求，安全操作规程，清理清扫范围、频次及要求，工件物料堆放规范要求，岗位自查重点，故障排除、应急避险步骤及要求，岗位劳防用品佩戴要求。

铭牌、看板设计：企业应在教学机台上醒目的位置处，张贴“XX教学机台”标识铭牌，教学机台平时正常生产，培训时作为教学机台供教学使用。（设计样式见下文）

企业在使用教学机台开展实操教学时，机台处应放置《昆山市教学机台看板》（设计样式见下文）

（二）部分常见机台

1、熔融压铸机台

（1）现场可视化设置。设备或附近墙面明显的位置应张贴安全生产操作规程以及设备状态管理标识、岗位风险告知牌、警示标志、机台应画设备定位线。

（2）主要安全风险。高温熔融金属液体泄漏遇水爆炸以及机械伤害、物体打击、高温灼伤、触电等。

（3）风险管控要求。严格落实机台、炉体等设备设施点检制度。重点：机台、炉体是否完好，机台防护门是否正常有效；冷却水是否正常，有无跑冒滴漏现象；电线有无私拉乱接、有无破损等。规范现场管理和清理清扫。机台周边工件物料堆放应规范整齐，防倾倒措施到位；现场无易燃易爆物品、无积水，熔融金属原料保持干燥，熔融金属液体无跑冒滴漏；每班清扫到位，机台、地面保持整洁，并作好清扫记录。

（4）应急处置要求：明确现场应急处置吹哨人、指挥员；明确现场应急处置流程、方案，并反复演练；现场人员具备医疗救护必备知识，配备现场救护必备用品；作业现场或周边有相关清障、搬运、吊装器具；明确机台故障、高温熔融金属液体泄漏直接停机、停炉；现场配置足够的干燥黄沙，保持应急疏散通道畅通，除现场处置救援人员外，迅速组织人员撤离。

2、冲压机台

（1）现场可视化设置。设备或附近墙面明显的位置应张贴安全生产操作规程以及设备状态管理标识、岗位风险告知牌、警示标志、机台应画设备定位线。

（2）主要安全风险。重点防范冲压操作流程（送料、定料、操纵设备、取件、清理废料）过程中的涉及物体打击、机械伤害、触电等风险。原因分析：作业前检查维修不到位，操控机构不灵活、不可靠、甚至有松动，导致机器失灵、滑块迟滞或连冲；违章作业，擅自关闭、遮挡、拆除红外光栅、防护挡板等安全设备，导致防护失效失灵；未停机情况下，进行设备检查、修理或转动工件、调整磨具、清理废料等工作。

（3）风险管控要求。双手按钮开关布置位置应当合理，尽量使用两手操作启动输出信号，在滑块下行过程中松开任一按钮，滑块应能立即停止。双手按钮开关的数目应与系统规定的操作者人数相一致，对需多人协同配合操作的机台，每位操作者都应配备双手按钮开关，并且只有全部操作者协同操作双手按钮开关时，滑块才能启动运行。冲压设备应设置光电保护装置和防护挡板，且使用时不得人为屏蔽和拆除，作业前应点检光电保护装置的有效性和防护挡板的可靠性。

（4）应急处置要求。明确现场应急处置吹哨人、指挥员，明确现场应急处置流程、方案，并反复演练；现场人员具备医疗救护必备知识，配备现场救护必备用品；作业现场或周边有相关清障、搬运、吊装器具；发生事故时应及时断电，保持通道畅通，除现场处置救援人员外，迅速组织人员撤离。

3、抛光打磨机台

（1）现场可视化设置。设备本体或者附近墙面醒目位置应张贴岗位风险告知牌、警示标志、安全生产操作规程以及设备状态管理标识。

（2）主要安全风险。作业方式不正确、粉尘清扫不彻底、水流设置不合理、现场管理差，导致粉尘（屑、泥）堆积，遇水或明火、静电发生燃烧爆炸风险；电动砂轮机可能造成的机械伤害、物体打击事故等。

（3）风险管控要求。设置清扫规程与清扫记录本，明确清扫的范围、频次及要求，配置对应的清扫工具（不使用气枪吹扫），每次清扫结束后签字记录；明确手动抛光打磨工件应放置在作业台面上，台面上不得用垫板遮挡，确保打磨产生的粉屑不外泄；作业前应检查风量、水流量是否正常，严禁杂物封堵下抽风机台吸风口，水流应形成水幕效果；严格执行“作业前，先开水、五分钟后再开机；作业后，先停机，五分钟后再停水”要求，确保设备内部、水槽内冲洗干净；铝镁金属抛光打磨作业现场应配备足够的干燥黄沙。

（4）应急处置要求。明确现场应急处置吹哨人、指挥员，明确现场应急处置流程、方案，并反复演练；现场人员具备医疗救护必备知识，配备现场救护必备用品；作业现场或周边有相关清障、搬运、吊装器具；发生事故时应及时断电，铝镁粉尘起火不得用水扑救；保持应急疏散通道畅通，除现场处置救援人员外，迅速组织人员撤离。

4、剪切机台

（1）现场可视化设置。设备本体或附近墙面上醒目位置处应张贴岗位风险告知牌、警示标志、安全生产操作规程以及设备状态管理标识，机台设备应画定位线。

（2）主要安全风险。因设备检查维修不到位、擅自拆除安全防护装置、人员违章作业等原因，导致设备故障、漏电、安全防护装置失效失灵，引发机械伤害、物体打击、触电事故。

（3）风险管控要求。做好安全风险告知，科学制定安全操作规程，督促员工严格按章作业；定期开展检查维修，确保设备设施、电气线路运行完好；严格交接班手续，作业前应经过设备点检，确保机台处于安全状态以及安全装置处于开启、有效状态，特别是在刀架动作过程中，当手一旦接近危险界限时，刀架应能够停止动作。

（4）应急处置要求。明确现场应急处置吹哨人、指挥员，明确现场应急处置流程、方案，并反复演练；现场人员具备医疗救护必备知识，配备现场救护必备用品；作业现场或周边有相关清障、搬运、吊装器具；发生事故时应及时断电，保持应急疏散通道畅通，除现场处置救援人员外，迅速组织人员撤离。

5、CNC机台

（1）现场可视化设置。设备明显的位置处应张贴安全生产操作规程以及设备状态管理标识、岗位风险告知牌、警示标志、机台应画设备定位线。

（2）主要安全风险。因机台清扫、清运不及时，粉屑大量积压，遇水、遇热以及明火、静电，导致火灾爆炸或设备故障；舱门联锁损坏或故意拆除，导致作业过程中舱门处于随时开启状态，人员擅自进入或手臂伸入，导致机械伤害事故；在未断电情况下，擅自进行设备安装、刀具磨具更换、检维修，导致机械伤害、物体打击、触电事故；电气线路磨损老化导致触电或火灾事故。

（3）风险管控要求。舱门应联锁动力设备，作业时关闭舱门，并作为定期巡检必查项，确保联锁有效。严格执行安全操作规程，杜绝违章作业行为；定期检查电气线路完好性，及时清理机台内部及周边废屑；更换机台内部配置灭火设备的机台应定期检查灭火设备有效性，内部无灭火设备的，应就近配置适合的灭火器材。设置点检表，根据机台重点管控位置的不同，设置不同频次的检查，并签字记录。

（4）应急处置要求。明确现场应急处置吹哨人、指挥员，明确现场应急处置流程、方案，并反复演练；现场人员具备医疗救护必备知识，配备现场救护必备用品；作业现场或周边有相关清障、搬运、吊装器具；发生事故时应及时断电，电气线路、铝镁粉屑起火不得用水扑救；保持通道畅通，除现场处置救援人员外，迅速组织人员撤离。

附件2

部分重点教学示范岗设置

以高处、动火、吊装、检维修和危险化学品使用处置等危险性较大作业，确定教学示范岗，并用醒目的铭牌标示，平时正常生产，培训时作为教学和训练岗位。进行实操教学应当注意采取相应的安全防范措施。

- 通用内容：铭牌、看板

铭牌、看板设计:企业应在重点作业示范岗位附近张贴“XX作业示范岗”标识铭牌，教学示范岗位平时正常生产，培训时作为示范岗位供教学使用。（设计样式见下文）

企业在使用教学示范岗位开展实操教学时，现场应放置《昆山市教学示范岗看板》（设计样式见下文）

- 部分重点作业示范岗基本设置要求

1、高处作业示范岗

（1）现场可视化设置。划定作业区域，用警戒线、围栏等进行区分隔离，并悬挂醒目的作业提示牌和作业风险告知卡、安全操作规程和相关警示标志标识；划定作业示范区、观摩区，并确保安全距离；放置相关作业用具、防护设施、劳动防护用品、应急处置相关器具；设置可视化看板等。

（2）主要安全风险。高处作业人员无证上岗安全违法风险；未正确佩戴保险带、未落实“高挂低就”要求、保险带锁扣未扣紧、保险带悬挂脱落，导致人员坠落风险；横梁、钢丝绳、架子等设施固定不牢靠，导致倾倒坍塌风险；物料、工具堆放、放置不稳，有倾倒和高空坠物风险。

（3）风险管控要求。作业准备：组织风险辨识、制定作业方案和应急处置方案，审核作业单位、作业人员的资质，明确现场负责人、作业人员、监护人员安全职责；组织安全教育培训考试和安全技术交底，办理相应的作业审批手续；检查作业人员防坠落用品与登高器具、设备完好性和佩戴使用情况。作业实施：对可能倒塌、坠落的设施、物件进行清理或加固；加强现场指挥、观察、监护，发现人员违章及时纠正，发现情况异常，迅速发出信号进行处置。作业完成：及时清点工具、清理物料、清扫现场；在专人监护下，按照自上而下顺序拆除脚手架、防护棚，临时用电的线路应由专业电工拆除。建议全过程视频录像，相关资料整理好存档备查。

（4）应急处置要求。现场人员具备医疗救护必备知识，配备现场救护必备用品；作业现场或周边有相关清障、搬运、吊装器具；现场人员熟悉应急处置方案，具备应急处置能力。

2、吊装作业示范岗

（1）现场可视化设置。划定作业区域，用警戒线、围栏等进行区分隔离，并悬挂醒目的作业提示牌和作业风险告知卡、安全操作规程和相关警示标志标识；划定作业示范区、观摩区，并确保安全距离；放置相关作业用具、防护设施、劳动防护用品、应急处置相关器具；设置可视化看板等。

（2）主要安全风险。一个场地上有多种作业，指挥混乱，未做到专人统一指挥，信号不明确；作业前，未开展风险辨识吊车支撑不牢靠，配重不合理，超出最大起重重量，有吊机倾倒风险；未开展起吊前检查，钢丝绳有磨损、吊钩锁扣损坏或缺失，有脱落、坠落风险；人员违章随同吊装重物或吊装机械升降，存在人员坠落风险；作业环境不良，室外作业遇大雪、暴雨、大雾、大风等恶劣天气，有碰撞风险；吊装设备设施带病使用，违章斜拉重物。

（3）风险管控要求。作业准备：组织风险辨识、制定作业方案和应急处置方案，审核作业单位、作业人员的资质，明确现场负责人、作业人员、监护人员安全职责；组织安全教育培训考试和安全技术交底，办理相应的作业审批手续；检查吊装工器具是否完好；吊车是否停在地面平整处。作业实施：作业人员应严格执行吊装方案；正式起吊前应进行试吊，发现问题应先将工件放回地面，待排除故障后重新试吊，确认一切正常后，方可正式吊装；严格执行吊装作业“十不吊”；加强现场指挥、观察、监护，发现人员违章及时纠正，发现情况异常，迅速发出信号进行处置。作业完成：及时清点工具、清理物料、清扫现场；建议全过程视频录像，相关资料整理好存档备查。

（4）应急处置要求。现场人员具备医疗救护必备知识，配备现场救护必备用品；作业现场或周边有相关清障、搬运、吊装器具；现场人员熟悉应急处置方案，具备应急处置能力。

3、检维修作业示范岗

（1）现场可视化设置。划定作业区域，用警戒线、围栏等进行区分隔离，并悬挂醒目的作业提示牌和作业风险告知卡、安全操作规程和相关警示标志标识；放置相关作业用具、防护设施、劳动防护用品、应急处置相关器具；设置可视化看板等。作业示范区、观摩区确保安全距离。

（2）主要安全风险。特种作业人员无证上岗，涉嫌安全违法风险；用电设施设备未断电、未挂牌上锁，导致触电、机械伤害、物体打击风险；大型部件、工具放置不稳，导致倾倒、坍塌风险；易燃易爆物料未清理，因静电、火花、禁忌物导致火灾爆炸风险等。

（3）风险管控要求。作业准备：进行风险辨识评估，制定安全作业方案，确认控制责任措施，办理作业票证及审批；明确作业现场负责人、作业人员、监护人员等岗位人员安全职责；确认检维修人员上岗资格，组织安全教育培训考试，检查作业人员防护用品完好性和佩戴情况；核对检维修人员信息和作业票证，作业条件或作业环境发生重大变化时，必须重新办理作业许可证。作业实施：现场负责人、监护人佩戴袖章，全程指挥、观察、监护，不得擅自离岗；设置必要的围栏和警告标志，夜间作业保证正常照明，设警示信号灯；对用电设施设备进行断电挂牌上锁，检修使用的备品配件、机具、材料，指定存放地点，督促堆放整齐，确保不影响安全和通行； 多工种或多人协同作业时，统一指挥，令行禁止，禁止无关人员进入作业现场，对可能影响现场作业的行为进行预防警示。作业完成：及时清点工具、清理物料、清扫现场，恢复现场整洁，清理出的垃圾及时清理。

（4）应急处置要求。现场人员具备医疗救护必备知识，配备现场救护必备用品；作业现场或周边有相关清障、搬运、吊装器具；现场人员熟悉应急处置方案，具备应急处置能力。

4、喷涂作业示范岗

（1）现场可视化设置。张贴并悬挂醒目的作业提示牌和作业风险告知卡、安全操作规程、相关警示标志标识以及危险化学品MSDS资料；划定作业示范区、观摩区，并确保安全距离；喷涂作业区域不得设置办公室、休息室。

（2）主要安全风险。喷涂作业人员未佩戴符合要求的劳动防护用品，存在腐蚀、灼伤和职业病风险；现场通风不畅，造成可燃气体积聚与空气混合形成爆炸性混合气体，现场电器设备不防爆，静电未导除或有火花、明火，存在火灾爆炸风险。

（3）风险管控要求。喷涂室门口处应设置静电导除装置，喷涂作业场所附近应配备洗眼器设施；喷涂作业场所的电器、设备应符合防爆要求，调胶、调漆容器应有静电导除，扳手等开启工具应使用铜质材料；喷涂区域严禁设置非防爆型温湿度计、电子秤等电器设施；喷涂区域设置可燃气体检测探头，报警信号应设置在24小时有人的地方，相关应急处置器材（灭火器、黄沙、个人防护器材等）应配备到位，作业人员应熟知应急处置程序；喷涂场所的抽排风系统必须符合工艺安全要求，抽排风效果明显，废气处置装置应符合防火防爆隔爆要求；喷涂作业严格遵守安全生产操作规程，作业人员全程佩戴符合标准的劳动防护用品。

（4）应急处置要求。现场人员具备医疗救护必备知识，配备现场应急处置和救护必备用品；现场人员熟悉应急处置方案，具备应急处置能力。

附件3

现场可视化布置示例

1、班前五分钟宣讲点可视化布置示例

- 重点教学机台可视化布置示例

（“教学机台”铭牌设计参考模板）

（“昆山市教学机台看板”设计参考模板）

①此处文字为固定文字，印于看板上；看板上的框可设计成亚克力板材质；

②文字固定印于看板；框内需要放置/黏贴教学机台厂商型号相关信息；

③文字固定印于看板，框内需要放置/黏贴该教学机台岗位安全风险辨识情况；

④文字固定印于看板，框内需要放置/黏贴该教学岗位风险管控要求；

⑤文字固定印于看板，框内需要放置/黏贴该教学机台现场应急处置方案及相关要求；

⑥文字固定印于看板，框内需要放置/黏贴该教学机台岗位安全生产操作规程；

⑦文字固定印于看板，框内需要放置/黏贴岗位劳动防护用品配备情况；

⑧文字固定印于看板，框内需要放置该机台设备操作人员安全教育培训情况；

⑨文字固定印于看板，框内需要放置该种机台发生过的事故警示案例。

- 重点作业示范岗可视化布置示例

（“教学示范岗” 铭牌设计参考模板）

（“昆山市危险作业现场安全可视化看板”设计参考模板）

（“昆山市教学示范岗看板”设计参考模板）

①此处文字为固定文字，印于看板上；看板上的框可设计成亚克力板材质；

②文字固定印于看板；框内需要放置/黏贴该教学示范岗位作业基本信息；

③文字固定印于看板，框内需要放置/黏贴该教学示范岗位安全风险辨识情况；

④文字固定印于看板，框内需要放置/黏贴该教学示范岗位风险管控要求；

⑤文字固定印于看板，框内需要放置/黏贴该教学示范岗位现场应急处置方案及相关要求；

⑥文字固定印于看板，框内需要放置/黏贴该教学示范岗位安全生产操作规程或作业方案；

⑦文字固定印于看板，框内需要放置/黏贴该教学示范岗位劳动防护用品配备情况；

⑧文字固定印于看板，框内需要放置/黏贴该教学示范岗位作业人员安全教育培训以及持证情况；

⑨文字固定印于看板，框内需要放置该种作业发生过的事故警示案例。

- 昆山市危险作业现场可视化看板

企业教学示范岗位如涉及危险作业，应按照《昆山市工贸行业危险作业全流程安全管理指引手册》内容，现场放置《昆山市危险作业现场安全可视化看板》。

（“昆山市危险作业现场安全可视化看板”设计参考模板）

①此处文字为固定文字，印于看板上；看板上的框可设计成亚克力板材质，后续文件资料可插入放置，以便反复利用于不同危险作业；其中，放标志卡处可设计成磁吸附，以便后续黏贴对应标志卡；

②文字固定印于看板；框内需要放置/黏贴警告标志卡，且警告标志卡需要严格按照国标要求制作/购买，即黑色正三角形的几何图形、黑色符号和黄色背景；

③文字固定印于看板，框内的作业审批表使用本指引的格式，且相关人员需要审批签字才算有效；

④文字固定印于看板，框内需要放置/粘贴个人防护用品指令标志卡，且指令标志卡需要严格按照国标要求制作/购买，即圆形几何图形、白色图形符号和蓝色背景；

⑤文字固定印于看板，框内需要放置人员资质证的复印件信息；

⑥文字固定印于看板，框内需要放置作业方案的原件；

⑦文字固定印于看板，此处的应急预案需要针对危险作业的具体类别而制定，且要体现必要的应急装备/物资的种类且附上现场点检情况；

⑧文字固定印于看板，框内需要放置培训记录信息，含：培训主题、培训时间、培训地点、培训师、培训考核合格等信息；

⑨文字固定印于看板，框内需要放置两类人员信息，现场作业负责人及其联系方式、现场监护人员及其联系方式。