昆山市城市防洪应急预案

目  录

1总则

1.1编制目的

1.2编制依据

1.3适用范围

1.4工作原则

2城市概况

2.1自然地理

2.2社会经济

2.3洪涝风险分析

2.4洪涝防御体系

2.5重点防护对象

3组织指挥体系及职责

3.1指挥机构

3.2工作职责

3.3应急工作组

4预防与预警机制

4.1预防预警信息

4.2准备措施

4.3预警分级指标

5应急响应

5.1总体要求

5.2应急响应启动条件

5.3应急响应启动程序

5.4应急响应行动

5.5主要应急响应措施

5.6信息报告及处理

5.7指挥与调度

6应急终止及后期处置

6.1应急终止

6.2总结评估

6.3恢复重建

7应急保障

7.1通信与信息保障

7.2抢险与救援保障

7.3物资保障

7.4协作保障

7.5经费保障

8附则

8.1名词术语定义

8.2预案解释部门

8.3预案实施时间

# 1总则

## 1.1编制目的

做好城市洪涝灾害事件的防范与应急处置工作，使灾害处于可控状态，保证城市抢险救灾工作高效有序进行，最大程度地减轻灾害损失和保障人民生命财产安全。

## 1.2编制依据

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《江苏省防汛防旱应急预案》《昆山市防汛防旱应急预案》等制定本预案。

## 1.3适用范围

本预案适用于昆山市城区范围内发生的突发性洪涝灾害的预防和应急处置。突发性洪涝灾害包括：江河洪水、渍涝灾害、台风暴潮灾害以及由洪水、风暴潮、地震等引发的堤防决口、水闸倒塌等次生衍生灾害。

## 1.4工作原则

坚持科学发展，体现以人为本，以保障人民群众生命安全为首要目标；安全第一，常备不懈，以防为主，防、抢、救相结合；实行行政首长负责制，统一指挥，分级、分部门负责制和岗位责任制；统一规划，因地制宜，突出重点，兼顾一般，局部利益服从全局利益；依法防汛，公众参与，军民结合，专群结合。

# 2城市概况

## 2.1自然地理

### 2.1.1地理位置

昆山市城区范围以中环以内区域为核心，考虑圩区的完整性，适度扩大至圩区边界，具体范围为：吴淞江-界浦港-西娄江-思常港-庙泾河-新师姑泾-张家港-大渔塘-新塘河-皇仓泾-漕里浜-汉浦塘-昆北塘-清水港-东娄江-夏驾河-吴淞江包围以内的区域。城区地理位置见图2-1。

图2-1昆山市城区范围图（行政区划）

### 2.1.2地形地貌

昆山市位于太湖湖东碟形洼地中部，南濒淀山湖，北背阳澄湖，娄江、吴淞江横贯中部。根据境内地势，全市分为三大片区，即娄江以北的昆北低洼地区，娄江与吴淞江之间的昆中半高田地区，吴淞江以南的昆南半高田和湖荡高田地区。全市地面高程大多在2.4~4.0m（吴淞高程佘山基面，下同）之间，4.0m以下的土地约占全市面积的78%。

昆山市城区纵跨三大片区中的昆北低洼地区和昆中半高田地区，昆北低洼地区地面高程大部分在2.4m~3.5m之间，昆中半高田地区地面高程大部分在3.2m~4.0m之间。

### 2.1.3水文气象

昆山市地处亚热带南部湿润气候区，季风环流是支配本地气候的主要因素，气候温和湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛。夏季主导风为东南风，冬季为西北风。据昆山站气象资料统计，城区多年平均气温为17.4℃（2011～2020年），极端最高气温40.6℃（2013年8月7日），极端最低气温为-8℃（2016年1月24日）。

城区多年平均年降水量在1297.1mm左右（2011～2020年），最大年降水量1669.0mm（2015年），最小年降水量1026.6mm（2017年）。每年5～9月，昆山进入汛期，昆山城区多年汛期平均降水量在801.79mm左右（2011～2020年），最大汛期降水量1128.5mm（2020年）。

娄江站多年平均水位2.88m（2011～2020年），历史最高水位3.92m（2020年7月7日），历史最低水位2.43m（2011年2月17日），阳澄水系警戒水位为3.43m，淀泖水系警戒水位为3.33m。

### 2.1.4河网水系

昆山市城区水系分跨昆山开发区、昆山高新区、周市镇、陆家镇4个区镇共14个联圩。城区涉及联圩情况见表2-1，联圩水系情况见图2-2。

昆山市城区水系分跨太湖流域中阳澄和淀泖两个水系，以吴淞江为界，北部为阳澄水系，南部为淀泖水系。区域内现有区域性河道6条，分别为娄江、叶荷河、张家港、庙泾河、北环城河、青阳港；市级河道4条，分别为皇仓泾、汉浦塘、小虞河、金鸡河；圩内河道128条。

表2-1 昆山市城区范围统计表

| 序号 | 行政区划 | 涉及联圩 | 水利管理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 西河圩、城南圩、包桥圩、孔巷圩 | 开发区水利（水务）站 |
| 2 | 高新区 | 同心圩、民营圩、庙泾圩、江浦圩、吴淞圩 | 高新区水利（水务）站 |
|  |  | 玉山圩、朝阳圩 | 城区水利站 |
| 3 | 周市镇 | 睦和圩、新镇圩 | 周市水利（水务）站 |
| 4 | 陆家镇 | 合丰圩 | 陆家水利（水务）站 |

图2-2昆山市城区水系及联圩分布图

## 2.2社会经济

昆山市社会经济发达，在2019年，摘得全国中小城市综合实力、绿色发展、投资潜力、科技创新、新型城镇化质量百强县市“五个第一”，连续15年位居全国百强县首位。昆山市城区作为昆山中心功能集聚区、城市产业集中区、生态宜居示范区、特色魅力展示区，承担着城市行政中心、文化中心和商业中心的职能。区域内有人民路、长江路、柏庐路、前进路、朝阳路、震川路等主干道路，交通便捷，城南还有沪宁铁路沟通苏沪。昆山市区内人口稠密，娄江穿城而过，如贯玉带，亭林园古朴清雅，别具一格，传统江南水乡风貌与现代新兴都市风格在此得到完美的融合。

## 2.3洪涝风险分析

昆山洪水危险主要来自两个方面：一是流域洪水；二是本地区的降雨。

1. 流域洪水

昆山市地处太湖下游的碟形洼地中部，不沿江、不临湖、不接海，是太湖下游的洪水走廊。目前，昆山市最大上游洪水来量明显大于现有最大通江泄洪能力，使得昆山市外河水位上涨较快，形成了“上游压，下游顶，中间囤”的不利情势。

2. 本地区降雨

导致本地区洪涝灾害的雨型，主要有流域性梅雨型和局部地区发生的台风暴雨型两种。

①梅雨型

流域性梅雨型降水的特点是覆盖范围广、降雨历时长、雨量大，梅雨型洪水多发生在6~7月间，它与梅雨量有关。梅雨量的年际变化较大，多年平均梅雨量在190mm 左右，最多年份的梅雨量可为多年平均梅雨量的3~4倍，最小的仅为多年平均梅雨量的四分之一。当梅雨量超过多年平均的2倍以上时，阳澄淀泖区乃至整个太湖流域极易发生大洪水。解放以来造成较大灾情的1954、1991、1999洪涝灾害都是由梅雨造成的。

②台风暴雨型

台风是昆山市夏秋季节主要的灾害性天气之一，当台风登陆过境并伴有强暴雨发生时，往往形成台风暴雨型洪水。局部地区台风暴雨型降水的特点是虽然降雨范围相对较小，但因降水来势猛、强度大、雨量集中，对于暴雨集中区的雨水管网及某个圩区来说，可能会造成较大的灾情。该类暴雨多出现在8~9月间。

## 2.4洪涝防御体系

### 2.4.1防御体系现状

目前，昆山防洪排涝以圩区防御为主要措施。昆北地区以建设低洼联圩为主，依托区域通江河道排水。昆中、昆南半高田地区以建设半高田联圩为主，主要向吴淞江、淀山湖排水。堤防、三闸、排涝站是圩区防洪排涝工程的主体，防洪排涝工程的运行管理、维修保养由各区镇水利（水务）站负责。

昆山市城区涉及14个联圩5个水利管理单位，现有防洪圩堤196.80km，建成三闸36座，排涝站145座，排涝流量653.4m3/s，防洪排涝水利工程体系已基本形成。

表2-2 城区防洪排涝工程统计表

| 序号 | 联圩情况 | 防洪圩堤(km) | 防洪排涝建筑物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 性质 |  | 三闸（座） | 排涝站（座） | 排涝流量（m3/s） |
| 一 | 开发区水利（水务）站 |  |  |  |  |
| 1 | 西河圩 | 半高田城镇 | 6.95 | 4 | 5 | 13.8 |
| 2 | 城南圩 | 半高田城镇 | 12.51 | 1 | 12 | 55.7 |
| 3 | 包桥圩 | 半高田城镇 | 18.06 | 4 | 17 | 93.2 |
| 4 | 孔巷圩 | 半高田城镇 | 10.05 | 0 | 6 | 52.0 |
| 二 | 高新区水利（水务）站 |  |  |  |  |
| 1 | 同心圩 | 低洼城镇 | 11.94 | 0 | 11 | 30.6 |
| 2 | 民营圩 | 低洼城镇 | 18.29 | 3 | 14 | 53.9 |
| 3 | 庙泾圩 | 低洼城镇 | 14.11 | 2 | 9 | 29.9 |
| 4 | 江浦圩 | 低洼城镇 | 10.16 | 4 | 8 | 34.2 |
| 5 | 吴淞圩 | 半高田城镇 | 42.03 | 9 | 21 | 112.7 |
| 三 | 城区水利站 |  |  |  |  |
| 1 | 玉山圩 | 半高田城镇 | 8.40 | 0 | 9 | 24.8 |
| 2 | 朝阳圩 | 半高田城镇 | 3.87 | 0 | 4 | 16.9 |
| 四 | 周市水利（水务）站 |  |  |  |  |
| 1 | 睦和圩 | 低洼城镇 | 14.75 | 2 | 9 | 37.4 |
| 2 | 新镇圩 | 低洼城镇 | 17.38 | 0 | 12 | 52.4 |
| 五 | 陆家水利（水务）站 |  |  |  |  |
| 1 | 合丰圩 | 半高田城镇 | 8.30 | 7 | 8 | 45.9 |
| 六 | 合计 | 196.80 | 36 | 145 | 653.4 |

### 2.4.2防洪排涝标准

1. 防洪标准

根据《昆山市城市防洪规划》，确定昆山市城区防洪标准为100年一遇。

2. 排涝标准

根据《昆山市城市防洪规划》，确定城镇圩区排涝标准为：20年一遇最大24h降雨确保每时段（以1h 为一时段）圩内水位不超过最高控制水位。

### 2.4.3城市防洪存在的问题

昆山目前防洪排涝能力与社会经济发展水平相比仍显不足，主要表现在：

1. 防御体系存在薄弱环节

根据2020年水利工程汛前检查结果显示，昆山市防御体系仍存在较小部分的堤防险工隐患、站闸病险问题和坝基障碍等薄弱环节。

2. 下垫面硬质化严重

快速城市化进程导致不透水性的硬化下垫面比例显著增加，特别是在部分城市中心城区，综合径流系数甚至高达0.80以上，使得原有自然的降雨-产流-汇流规律改变，径流系数增加、汇流速度加快，促使更多的雨水径流快速汇入城市排水管网，加大了城市内涝几率。

3. 排水管网不够完善

城区部分区域为老城区，城市管网设计标准偏低、排水管网主次不明，加上年久失修、地面沉降、泥浆淤塞，导致地下管网排水不畅，严重影响城市排水防涝。

4. 排涝动力不足

由于近几年市政建设速度加快，大量的厂区建设、房地产开发和主次干道改造，路面抬高，造成部分老街巷地势变低，形成了新的低洼地。同时城镇化建设过程部分河道被挤占、填埋，水面率下降，造成部分地块需依靠强排站排水，而现有排涝动力不足以满足地区排水需求。

## 2.5重点防护对象

党政机关所在地，部队驻地，危化品生产和仓储地，水、电、气、公交等城市生命线工程设施，人民路，前进路，学校，医院，地下商场，人防工程，低洼区。

# 3组织指挥体系及职责

## 3.1指挥机构

设立昆山市城市排水防涝工作领导小组（以下简称“市领导小组”），负责昆山市城区范围内的城市防洪突发事件应对工作，其办事机构为昆山市城市排水防涝工作领导小组办公室，设在水务局，具体负责昆山市城区范围内的城市防洪日常工作。有关单位可根据需要设立本单位应急指挥组，负责本单位防洪突发事件应对工作，并服从“市领导小组”的统一指挥。

市领导小组由市政府分管副市长任组长，人武部部长、水务局局长、应急管理局局长任副组长。市领导小组成员单位包括：市委宣传部、人武部，市发改委、教育局、工信局、公安局、民政局、财政局、资规局、住建局、城管局、交通局、水务局、农业农村局、商务局、文体广旅局、卫健委、应急管理局、供销总社、生态环境局、气象局、供电公司、电信公司、移动公司、联通公司、创控集团、城投集团、交发集团、文商旅集团、水务集团，昆山开发区、昆山高新区、周市镇、陆家镇、各城市管理办事处。市领导小组各成员单位明确分管负责人及联络员。

## 3.2工作职责

### 3.2.1市领导小组职责

市领导小组职责：负责组织指导昆山市城市防洪排涝工作。开展汛前检查，督促有关部门、单位做好汛前各项准备工作，及时处理影响防洪的有关问题；制定昆山市城市防洪应急预案，及时掌握雨情、水情、工情和灾情，部署和组织实施洪涝抢险，组织灾后处置，并做好相关协调工作。

组长职责：负责指挥Ⅰ、Ⅱ级预警时的防洪排涝及抢险救灾工作。具体职责是主持召开市领导小组成员会议，指挥防洪排涝和抢险救灾工作；主持重要的防洪排涝会商会议，研究总体调度方案；签发重要的防洪排涝调度和抢险救灾命令，签发报灾等重要的上报材料。

副组长职责：协助指挥工作，负责重大防洪排涝事件协调工作。负责Ⅲ级、Ⅳ级预警时的防洪排涝指挥工作，当灾害仍在发展且有扩大趋势时，提请组长提高预警级别；负责抢险部队官兵及民兵抢险队伍的调配。

### 3.2.2成员单位职责

宣传部：把握城市防洪排涝工作宣传导向，协调新闻媒体做好新闻报导及灾害性天气警报、水雨情预警、应急响应等信息的播发，做好防灾减灾、避险自救等知识的宣传工作。

人武部：负责组织、协调解放军驻昆部队、武警中队、预备役部队和民兵参加重大抢险救灾行动，协助地方完成应急抢险、紧急清障等任务。

发改委（粮食与物资储备局）：负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

教育局：负责城区学校及培训机构的防洪排涝安全工作，督促做好学校及培训机构停课、学生转移等工作；遇紧急情况，配合做好转移人员应急安置工作。

工信局：负责协调有关工业企业的防洪排涝安全、抢险救灾工作；指导公共通信设施的应急抢护，协调调度应急通信设施，做好防洪排涝期间通信保障。

公安局：负责查处盗窃、哄抢防洪排涝物资及破坏水利、电力、通信等设施的案件；负责维护防汛抢险秩序和灾区社会治安；负责依法打击防洪排涝期间网上造谣传谣行为；遇紧急情况，协助有关部门组织群众撤离及抢险救灾工作。

民政局：负责城区托老所、老年公寓、福利院等社会民政福利救助机构的防洪排涝安全工作；负责组织指导社会捐助。

财政局：负责安排和调拨防洪排涝应急抢险工作经费，并监督使用；及时安排抢险救灾、应急抢修、险工隐患处理、水毁工程修复等经费。

资规局（林业局）：负责做好防洪排涝期间地质灾害防治工作；协助有关部门做好绿化树木的防汛防台安全；协助做好防洪排涝设施建设的规划选址工作。

住建局（人防办）：负责城区建筑工地的防汛工作；指导、协助各区镇政府、城市管理办事处做好群众安全转移工作及危房解危工作；负责指导城区既有建筑防汛防台使用安全工作；负责指导城区人防工程防汛安全管理及积水处理工作；负责城区园林公园的防洪排涝安全，必要时及时通知园林公园停止营业；负责市属绿化树木的防汛防台安全，及时清除被风雨刮倒、折断的树木，同时指导属地做好古树名木的防汛防台安全。负责中环内市政道路、桥梁等设施的管理维护和抢险工作。

城管局：负责管理范围内广告牌、灯箱等户外设施安全管理；负责管理范围内城市道路清扫工作，确保雨水管网收集口无杂物堵塞。

交通局：负责权属公路桥梁的管理维护和抢险工作；负责发布航道限速行驶和停航通告；负责调度救援人员和抢险救灾物资的运输车辆、船只；负责城区通航水域内运输船舶人员的转移撤离和搜救工作，参与非通航水域船只的搜救工作；负责做好航道清障工作，框架道路、下穿式立交积水抢排。

水务局：负责组织编制城市防洪应急预案并指导实施；承担水情监测预警工作；承担防洪排涝应急抢险技术支撑工作；承担内涝灾害期间市属水利工程调度工作，指导城区水利工程调度工作；提出水利工程防汛岁修和水毁工程修复计划；负责防洪排涝物资储备，提出防洪排涝所需经费、物资、设备、油电等方案。

农业农村局：负责农（渔）业的防灾、减灾和救灾工作，及时提供农业受灾信息，指导紧急救灾和灾后恢复生产。负责清除在水域内非法设置的渔簖、缯网、围网、拦网等行洪障碍；负责水情紧张时撤离水面、渔塘的有关渔业作业人员及渔船。

商务局：负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测、分析市场运行和商品供求状况，进行市场预测、预警和信息发布，并提出相应的调控建议；按分工承担相关重要消费品（不含猪肉、食糖）市场调控有关工作。

文体广旅局：组织广播、电视部门做好新闻报导及灾害性天气警报、水雨情预警、应急响应等信息的播发，做好相关宣传报道工作；负责对文化、体育、旅游等活动发布安全提示信息，根据预警级别督促关闭旅游景区，指导旅游景区做好防御及游客避险、救护、疏导和转移工作，保障游客安全；遇紧急情况，配合做好转移人员应急安置工作。

卫健委：负责卫生应急工作，负责防洪排涝应急响应期间的医疗卫生救援和卫生防疫工作；负责及时提供灾区疫情信息与应急处置信息；负责指导城区医疗服务站点排水防涝工作。

应急管理局：指导组织协调水旱灾害救助工作；统一协调防汛抗旱应急救援队伍，提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；组织指导灾情核查、损失评估工作；负责监督、指导灾害发生时的安全生产工作。

供销总社：协助做好防汛抢险和生产救灾物资的供应工作。

生态环境局：负责对灾害次生的水环境污染、水生态环境破坏开展应急监测，提出环境污染控制和处置的建议，监督指导污染防治措施的落实。

气象局：及时提供天气预报、灾害性天气专报和实时气象信息，预测天气发展趋势；发布灾害性天气警报和预警信号；开展灾害成因的气象分析。

供电公司：负责保障防洪排涝用电，及时修复受破坏的供电设施。

电信公司：负责防洪排涝期间的通信安全，做好抗御台风、洪涝等灾害应急通信的准备。

移动公司：负责防洪排涝期间的通信安全，做好抗御台风、洪涝等灾害应急通信的准备。

联通公司：负责防洪排涝期间的通信安全，做好抗御台风、洪涝等灾害应急通信的准备。

创控集团：负责建设管辖范围内的防洪排涝应对工作。

城投集团：负责建设管辖范围内的防洪排涝应对工作。

交发集团：负责建设管辖范围内的防洪排涝应对工作。

文商旅集团：负责建设管辖范围内的防洪排涝应对工作。

水务集团：负责管辖范围内市政排水管网的建设、改造、维护保养及相关市政道路的积水抢排工作。

昆山开发区、昆山高新区、周市镇、陆家镇、各城市管理办事处：负责辖区内的住宅小区、公共设施等重点部位的防洪排涝工作，负责辖区内强排设施日常使用管理；负责相关抢险物资和人员的储备与管理；负责执行市领导小组下达的其他指令。

## 3.3应急工作组

当启动Ⅰ、Ⅱ级应急响应时，由市领导小组成员单位组成综合协调组、抢险救灾组、信息发布组、专家组、后勤保障组等应急工作组。

### 3.3.1综合协调组

由发改委、水务局、应急管理局、气象局组成，水务局任组长单位。

主要工作职责：掌握水雨情和气象信息；审定发布水情调度方案；组织排水防涝会商，根据险情拟定抢险方案，部署抢险救灾工作；综合并报送汛情、灾情及防洪排涝信息，起草防洪排涝通知；紧急下拨救灾经费；负责纵向、横向和各组的综合协调工作。

### 3.3.2抢险救灾组

由人武部、教育局、工信局、公安局、民政局、资规局、住建局、城管局、交通局、水务局、农业农村局、商务局、文体广旅局、卫健委、应急管理局、供电公司、电信公司、移动公司、联通公司、创控集团、城投集团、交发集团、文商旅集团、水务集团、各区镇、各城市管理办事处组成，应急管理局任组长单位。

主要工作职责：负责各类险情的抢险救灾；调度抢险救灾物资、设备、船只及抢险小分队；维护社会治安；负责重要部门、单位的供电、通信、交通保障；负责易燃易爆和有毒等化学品的处理；负责抢险、遇险伤病人员的救治；制订救灾计划，调拨、发放救灾物资，组织卫生防疫。

### 3.3.3信息发布组

由宣传部、水务局、文体广旅局、应急管理局、生态环境局、气象局、电信公司、移动公司、联通公司组成，宣传部任组长单位。

主要工作职责：负责对新闻媒体报道的协调和指导，组织和接待新闻采访；负责抗洪排涝和相关灾害信息的对外发布和宣传报导，必要时召开新闻发布会。

### 3.3.4专家组

由水务局、生态环境局、气象局、水务集团组成，水务局任组长单位。

主要工作职责：负责雨情、水情、天气变化趋势等情况的收集、汇总、分析；负责洪水、暴雨、风暴潮的预测预报工作；制订各类险工险段的抢险技术方案及重大险情的现场指导。

### 3.3.5后勤保障组

由发改委、财政局、应急管理局、供销总社、供电公司、电信公司、移动公司、联通公司、水务集团组成，发改委任组长单位。

主要工作职责：负责应急抢险救灾经费的落实；及时提供装备、食品、交通、供电、供水、供气和通信等方面的后勤服务和资源保障。

# 4预防与预警机制

## 4.1预防预警信息

气象局负责气象预报、灾害性天气监测和预报；水务局负责建立预报预警信息定期会商制和日报制，对城区内河道水位、排水设施运行情况进行监测。开发区水利（水务）站、高新区水利（水务）站、周市水利（水务）站、陆家水利（水务）站及城区水利站负责上报涉及应急响应条件启动的内涝、水位信息。市领导小组成员单位及其它有关部门和单位都有责任和义务，向市领导小组及时报送掌握和了解的相关信息。

## 4.2准备措施

4.2.1组织准备

汛期来临前，各级水务主管部门加强对所辖排水防涝工作的督促指导，将工作重点放到基层，统筹抓好责任落实。各级责任部门应将工作部署、项目建设、汛前准备、指挥调度、应急管理、物资保障、组织协调和巡检问责等工作责任落实到具体项目、岗位和人员，并加强抢险队伍和服务组织的建设。加快建立和完善与气象、交通、水务、公安等部门互联互通的信息共享机制，加强内涝灾害应对工作的联合协调。

4.2.2开展排水防涝安全检查

住建、城管、交通、水务等部门开展安全检查，重点关注降雨时易发生快速汇流的区域、下穿立交、地下空间、低洼地带的老旧小区，以及往年易涝点等重点区域，确保有效除涝；对下穿立交、地下空间及易涝点在醒目位置设立警示标记。做好各类窨井防坠网设置，井盖完整性检查，确保行人人身安全。

各部门进行管网维护、应急排水、井下及有限空间作业时，要安排专门人员进行现场安全管理，严格遵守操作规程，落实安全措施，避免人员中毒、伤亡等安全事故发生。

4.2.3加强各类排涝设施养护维修

住建局、交通局、水务局等部门完成城市排水管网系统的清疏工作，尤其加强加密在建工地、老旧小区和商业集聚区等场所易淤积管段和易积水点管网的清淤，同时做好枢纽、泵闸，雨水泵站，立交泵站，地下空间提升泵的检修养护。水务局确保河道排水畅通，按计划对城市具有排涝功能的河道进行整治、疏浚，要求施工单位对影响排水的设障设坝工程及时落实度汛方案。城管局、水务局等部门应加强巡查、联合执法，及时处置侵占河道、影响排水的违法行为。

4.2.4做好应急物资储备和抢险队伍建设工作

汛前及时采购必要的排涝泵、挖掘机、吊车等排涝抢险设备和机电设备备品备件，加强应急抢险队伍建设以及人员业务培训和演练。

4.2.5合理控制水位

在汛期水务部门应当以防洪排涝为主，兼顾水环境，合理调整换水方案，控制河道水位，腾出蓄容空间，减少强降雨期间的排水压力。

## 4.3预警分级指标

根据突发公共事件即将造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，由低到高划分为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）四个预警级别，并依次用蓝色、黄色、橙色和红色加以表示：

蓝色等级（Ⅳ级）：预计将要发生一般以上突发公共安全事件，事件即将临近，事态可能会扩大。

黄色等级（Ⅲ级）：预计将要发生较大以上突发公共安全事件，事件即将临近，事态可能会扩大。

橙色等级（Ⅱ级）：预计将要发生重大以上突发公共安全事件，事件即将临近，事态可能会扩大。

红色等级（Ⅰ级）：预计将要发生特别重大以上突发公共安全事件，事件即将临近，事态可能会扩大。

# 5应急响应

## 5.1总体要求

市领导小组密切关注实时雨情、水情、灾情，并根据不同情况启动相关应急程序。每年的5月1日至9月30日为汛期，进入汛期后，各级城市排水防涝主管部门加强值班。

## 5.2应急响应启动条件

市领导小组应按照应急响应启动条件启动相应等级应急响应，必要时也可参照苏州市城市排水防涝应急指挥组应急响应启动等级启动昆山市城市排水防涝应急响应。

5.2.1 Ⅳ级响应

出现下列情况之一时，经综合研判后，启动Ⅳ级响应：

1. 市防指启动Ⅳ级响应；

2. 气象局发布暴雨蓝色预警；

3. 城市道路、低洼地、地下空间及重要地区出现一般内涝；

4. 城市发生一般洪水，昆山站水位达到3.43m（吴淞佘山高程系，下同），且有继续上涨趋势。

5.2.2 Ⅲ级响应

出现下列情况之一时，经综合研判后，启动Ⅲ级响应:

1. 市防指启动Ⅲ级响应；

2. 气象局发布暴雨黄色预警；

3. 城市道路、低洼地、地下空间及重要地区出现较大内涝；

4. 城市发生一般洪水，昆山站水位达到3.60m，且有继续上涨趋势。

5.2.3 Ⅱ级响应

出现下列情况之一时，经综合研判后，启动Ⅱ级响应：

1. 市防指启动Ⅱ级响应；

2. 气象局发布暴雨橙色预警；

3. 城市道路、低洼地、地下空间及重要地区出现重大内涝；

4. 城市发生一般洪水，昆山站水位达到3.80m，且有继续上涨趋势。

5.2.4 Ⅰ级响应

出现下列情况之一时，经综合研判后，启动Ⅰ级响应：

1. 市防指启动Ⅰ级响应；

2. 气象局发布暴雨红色预警；

3. 城市道路、低洼地、地下空间及重要地区出现特别重大内涝；

4. 城市发生一般洪水，昆山站水位达到4.00m，且有继续上涨趋势。

## 5.3应急响应启动程序

Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级应急响应由市领导小组根据实际情况启动，在市领导小组启动应急响应的同时，市领导小组各成员单位视情况启动相应等级的应急响应。

## 5.4应急响应行动

### 5.4.1 Ⅳ级响应行动

1. 市领导小组副组长（水务局局长）进岗，主持会商，作出相应工作安排，水务局、应急管理局、气象局等主要成员单位参加，分析汛情、涝情可能造成的影响，并将情况及时上报市防指，同时通报市领导小组各成员单位。

2. 住建局、城管局、交通局、水务局等部门组织巡查道路、高架、下穿立交、地下空间、在建工地等场所的积水情况，尤其是加强重点地区、重点路段以及低洼地、易积水点、立交等隐患区域巡查；组织抢险人员到指定地点集合，落实抢险物资和设备，做好抢险准备。

3. 水务局在响应期间各圩区全力关闸排水，降低河道水位，加强所辖泵站、闸门等设施检查，做好机泵维护和设备抢险等工作。

4. 文体广旅局督促园林景区等娱乐场所设施维护管理单位做好设施维护管理，确保设施安全运行，排水通道畅通。

5. 密切监视雨情、涝情的发展，遇有情况及时上报。

### 5.4.2 Ⅲ级响应行动

1. 市领导小组副组长（水务局局长）进岗，主持会商，作出相应工作安排，资规局、住建局、城管局、交通局、水务局、应急管理局、气象局等主要成员单位参加，分析汛情、涝情可能造成的影响，并将情况及时上报市防指，同时通报市领导小组各成员单位。

2. 住建局、城管局、交通局、水务局等部门对低洼地、立交、地下空间、城乡结合部的危旧房等重点区域和排水能力薄弱地区进行检查和维护，就近安排防汛物资和移动抢险设施设备，确保抢险人员和物资设备可在半小时内到达抢险位置，并及时上报积水情况、处置情况和退水情况，如遇困难，及时上报，请求上级部门协调处理。

3. 水务局落实排水设施、河道泵闸等维修所需备品备件，做好运行故障抢修准备。全力排查可能出现因河道漫溢造成内涝的低洼地区，就近放置抢险物资和设备，组织抢险人员到指定地点集合。

4. 交通局对出现的道路桥梁、地下通道积水，及时设立警示标志，提醒车辆和行人谨慎通行，当道路拥堵时，优先安排抢险车辆同行。

5. 住建局督促建筑施工单位做好预防坑壁坍塌和基坑排水工作准备，暂停户外作业，排水设备准备到位，确保工地安全。

6. 文体广旅局督促园林景区等娱乐场所设施维护管理单位检查滞留游人的安全情况，引导游人前往安全地点，检查区域内水体在暴雨时的水位情况，确保游人安全。

7. 密切监视雨情、涝情的发展，遇有灾情，每24小时上报，遇有严重内涝或特殊情况实时上报。

### 5.4.3 Ⅱ级（重大）响应行动

1. 市领导小组组长进岗，主持会商，作出相应工作安排，市领导小组全体成员参加，成立综合协调组、抢险救灾组、信息发布组、专家组、后勤保障组，分析汛情、涝情可能造成的影响，并将情况及时上报市防指。市领导小组成员单位负责人或其指派人员到市领导小组集中办公。

2. 应急工作组密切监视涝情的发展变化，做好涝情预测预报，并在24小时内派出专家组赴一线加强技术指导。必要时，市领导带队，组成工作组赴各地指导排水防涝工作。相关成员单位按照职责分工做好有关工作。

综合协调组：汇总防汛动态信息，根据涝情、灾情发展，每3小时进行会商。

抢险救灾组：汇总各地抢险救灾信息，每3小时报告一次；各排涝抢险小分队到指定地点待命，随时投入抢险救灾。

信息发布组：运用广播、电视、报刊、政府网站、政府公报等形式，向社会公开或通报突发公共事件；组织宣传报道抢险工作动态，先进事迹等；广播电视要随时插播、增播和滚动播放气象信息和涝情通报等。

专家组：每3小时组织一次会商，分析阶段水文气象预测预报结果，提出阶段工作重点，及时提出涝水预报，制订抢险方案。

后勤保障组：做好后勤服务和资源保障工作。

3. 住建局、城管局、交通局、水务局等部门对积水严重的道路、下穿立交、低洼地、高架、地下空间组织抢险，必要时出动消防、武警部队救援；水毁设施设置警示标志或断交警示标志，并派专人值守，做好人员疏散和车辆限行。

4. 水务局对因河道满溢引发内涝的低洼地，做好堤防加高加固和抢险救灾。操作运行人员每2小时对所辖泵站、闸门等设施进行一次巡视。

5. 住建局监督建筑施工单位停工，做好危旧房屋人员撤离准备工作。

6.文体广旅局督促园林景区等娱乐场所做好关停准备。

7. 水情、涝情、灾情按要求上报，遇有严重内涝或特殊情况实时上报。

### 5.4.4Ⅰ级（特别重大）响应行动

1. 市领导小组组长进岗，主持会商，作出相应工作安排，市领导小组全体成员参加，成立综合协调组、抢险救灾组、信息发布组、专家组、后勤保障组，分析汛情、涝情可能造成的影响，并将情况及时上报市防指。市领导小组成员单位负责人或其指派人员到市领导小组集中办公。

2. 应急工作组密切监视涝情的发展变化，做好涝情预测预报，并在12小时内派出专家组赴一线加强技术指导。必要时，市领导带队，组成工作组赴各地指导排水防涝工作。相关成员单位按照职责分工做好有关工作。

综合协调组：汇总防汛动态信息，根据涝情、灾情发展，每2小时进行会商。

抢险救灾组：汇总各地抢险救灾信息，每2小时报告一次；各排涝抢险小分队到指定地点待命，随时投入抢险救灾。

信息发布组：运用广播、电视、报刊、政府网站、政府公报等形式，向社会公开或通报突发公共事件；组织宣传报道抢险工作动态，先进事迹等；广播电视要随时插播、增播和滚动播放气象信息和涝情通报等。

专家组：每2小时组织一次会商，分析阶段水文气象预测预报结果，提出阶段工作重点，及时提出涝水预报，制订抢险方案。

后勤保障组：做好后勤服务和资源保障工作。

3. 住建局、城管局、交通局、水务局等部门对积水严重的道路、下穿立交、低洼地、高架、地下空间组织抢险，必要时出动消防、武警部队救援；水毁设施设置警示标志或断交警示标志，并派专人值守，做好人员疏散和车辆限行。

4. 水务局对因河道满溢引发内涝的低洼地，做好堤防加高加固和抢险救灾。操作运行人员每2小时对所辖泵站、闸门等设施进行一次巡视。

5. 住建局监督建筑施工单位停工，做好危旧房屋人员撤离准备工作。

6. 文体广旅局督促园林景区等娱乐场所做好关停准备。

7. 财政局及时为灾区提供资金帮助。公安局、交通局发布车辆交通管制命令，并为排水防涝物资运输提供运输保障。应急管理局及时会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众。卫健委根据需要及时派出医疗卫生专业队伍赴灾区，开展医疗救治、疾病预防控制和卫生监督工作。

8. 水情、涝情、灾情按要求上报，遇有严重内涝或特殊情况实时上报。

## 5.5主要应急响应措施

1. 当昆山站水位接近或超过3.43m，各级领导小组应按照防洪预案和防汛责任制的要求，组织专业防汛队伍巡堤查险，严密布防。城区8个联圩投入排涝，见表5-1。

表5-1 排涝一期投入联圩表

| 序号 | 水利片区名称 | 联圩名称 | 联圩个数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 西河圩 | 1 |
| 2 | 高新区 | 同心圩、民营圩、庙泾圩、江浦圩、 | 4 |
| 3 | 老城区 | 玉山圩 | 1 |
| 4 | 周市镇 | 新镇圩、睦和圩 | 2 |
| 5 | 合计 | 8 |

- 当外河水位在3.5m以上时，城区新增6个联圩关闸排涝，见表5-2。必要时，突击抢排涝水。交通局应当要求河道中的机动船只减速行驶，减轻浪涌冲刷，防止堤岸塌方决口。当航行与排水发生矛盾时，航行应服从排水。

表5-2 排涝二期投入联圩表

| 序号 | 水利片区名称 | 联圩名称 | 联圩个数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 包桥圩、城南圩、孔巷圩 | 3 |
| 2 | 高新区 | 吴淞圩 | 1 |
| 3 | 老城区 | 朝阳圩 | 1 |
| 4 | 陆家镇 | 合丰圩 | 1 |
| 5 | 合计 | 6 |

3. 当外河水位达到3.60m并继续上涨时，为确保堤防涵闸安全，报经上级有关部门批准后，交通局对张家港、娄江、吴淞江等主要河道实行封港断航。如危及重点保护对象时，各级领导小组及承担防洪排涝任务的部门、单位，根据水情和洪水预报，按照规定的权限和防御洪水方案、洪水调度方案，清除河道阻水障碍物、临时抢护、加高堤防、增加河道泄洪能力等。

## 5.6信息报告及处理

1.按责任范围，涝情、工情、险情、灾情等防涝信息遵循“本级处理，及时逐级上报”原则。

2.涉及应急响应启动与终止的信息及时上报领导小组。

3.防洪排涝信息报送处理应快速、准确、详实，因客观原因一时难以掌握准确信息，应及时报告基本情况，同时抓紧核实，随即续报详情。洪涝灾情信息主要包括：河道水位灾害发生的时间、地点、范围、受灾人口以及群众财产、农林牧渔、交通运输、邮电通信、水电设施、文教卫生等方面的损失。

4.一般涝情、工情、险情、灾情信息，按各自责任范围自行处置，同时将详情和处置结果报上一级主管部门。比较重大的涝情、工情、险情、灾情，需上级帮助协调处理的，经本级主管部门批准后，报上一级主管部门。

5. 凡经本级或上级排水防涝主管部门采用和发布的内涝灾害、工程抢险等信息，责任单位应立即行动，采取措施予以处理。

## 5.7指挥与调度

1. 对重点或易出险的水利工程设施，应提前编制工程应急抢险预案，以备紧急情况下因险施策；当出现新的险情后，应派工程技术人员赶赴现场，研究优化除险方案。

2. 出现内涝情形后，事发地的负责人应迅速到岗到位，分析事件性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，并按规定的处置程序，启动应急预案，组织指挥有关单位或部门按照职责分工迅速采取处置措施，根据需要成立现场指挥部，控制事态发展。

3. 事发地的责任机构在采取紧急措施的同时，应向上一级部门报告，并及时续报事态的发展变化情况。上一级部门视情派出由领导带队的工作组赶赴现场，加强领导。

# 6应急终止及后期处置

## 6.1应急终止

1. 当洪水、内涝灾害得到有效控制时，市领导小组视情结束应急响应。

2. 在紧急排水防涝期按照有关规定征用、调用的物资、设备、交通运输工具等，在应急工作结束后应当及时归还，造成损坏或者无法归还的，按照有关规定给予适当补偿或者作其他处理。取土占地、砍伐林木的，在应急响应结束后依法向有关部门补办手续。

3.应急处置工作结束后，市领导小组应协助恢复正常生活、生产、工作秩序，修复水毁工程和设施。

## 6.2总结评估

应急响应结束后，各成员单位应及时做好工作总结。总结应包括以下内容：

发生灾害基本情况；发展过程及造成的影响；应急管理及抢险救灾措施；灾害原因分析；排水防涝工程规划设计和运行管理等方面的改进建议。

## 6.3恢复重建

城市积涝灾害过后，指导相关单位迅速修复或重建受损基础设施。市政工程及建筑工程施工企业要对项目施工现场进行全面隐患排查，具备安全生产条件后方可复工。各防洪排涝责任部门应及时补充抢险物资，各责任部门及时组织水毁工程修复工作。

# 7应急保障

## 7.1通信与信息保障

1. 市领导小组建立城市防洪排涝工作应急联络系统，各有关单位明确应急联络人及其联系方式，并建立相应的通讯保障制度，保证应急专家组应急通信畅通，信息传递无阻。

2. 电信公司、移动公司、联通公司依法保障防洪排涝信息畅通，随时做好应对洪涝灾害突发事件的应急通信保障准备，按照工作专业划分，成立防汛抗灾通信保障大队，由电信公司统一指挥及管理。当灾害发生时，立即组织应急通信指挥调度以及通信线路抢修，确保信息畅通。异常情况下按照轻重缓急原则进行指挥调度。

## 7.2抢险与救援保障

7.2.1组织保障

为应对突发汛情、险情带来的重大安全威胁，每年汛期前确立市领导小组位置，规定指挥机构、成员、办公室、专家组和抢险队伍的人员组成及联系方式等相关信息。

7.2.2队伍保障

防洪排涝抢险队伍由消防综合救援队伍、解放军和武警队伍、专业抢险救援队伍和社会抢险力量等组成。住建局、城管局、交通局、水务局、卫健委、应急管理局、供电公司等部门组建专业抢险救援队伍，汛前组织抢险人员开展专业技能培训。

## 7.3物资保障

防洪排涝主管部门应按照《防汛物资储备定额编制规程》储备一定数量的抢险救援物资，存放于专用防汛物资仓库，建立相应的管理、维护、保养和检测等制度及物资储备、出入库明细，明细中应明确储备抢险物资的种类、数量、性能和存储位置，并定期保养检测，保证应急需要。

## 7.4协作保障

供电保障：供电公司主要负责防洪排涝的供电需要和应急救援现场的临时供电。当枢纽、立交泵站、河道泵闸、雨水泵站等具有排水防涝功能的设备设施出现电力故障时应优先抢修。

交通运输保障：交通局主要负责优先保障抢险人员及物资的运输，且负责重大险情发生时用于抢险、救灾车辆及船舶的及时调配。

治安保障：公安局主要负责治安管理工作，依法严厉打击破坏排水防涝行动和工程设施安全的问题。

气象保障：气象局主要负责及时发布各类灾害预警信息。

供水保障：水务集团保障及时修复受破坏的供水设施。

其他保障：其他相关部门为防洪排涝提供相关保障。

## 7.5经费保障

各级财政应当在本级财政预算中安排资金，用于本预案区域内遭受严重内涝灾害的工程修复补助、重点治理工程等其他规定的排水防涝设施的维护和建设，以及遭受特大内涝灾害地区防汛抢险补助。

# 8附则

## 8.1名词术语定义

重要地区：重要商业区、不耐水浸泡的重点文保单位、外事办公区、一般交通枢纽等公共服务设施用地；重要公共建筑周边道路、主干道、立体交叉道路非下凹路段等。

特别重要地区：学校（含幼教）、医院、党政军机关办公区、各级防涝救灾指挥机关用地、保障性大型基础设施用地、区域交通枢纽等重要公共服务设施用地。

一般地区：除重要地区、特别重要地区以外的地区。

一般内涝：①居民住宅和工商业建筑物地下空间进水超过3cm；②城市主干道以上道路不能正常通行；即最后一条车行道积水深度超过15cm，面积超过1000m2，积水时间超过2h；③街巷、小区内部道理等其他道路不能正常通行，积水超过25cm，积水面积超过1000m2，积水时间超过2h；④学校、医院等重要和特别重要地区主出入口道路无法正常通行，即最后一条车行道积水超过15cm，面积超过500m2。

较大内涝：①居民住宅和工商业建筑物地下空间进水超过5cm；②城市主干道以上道路不能正常通行；即最后一条车行道积水深度超过20cm，面积超过5000m2，积水时间超过6h；③街巷、小区内部道理等其他道路不能正常通行，积水超过30cm，积水面积超过800m2，积水时间超过6h；④学校、医院等重要和特别重要地区主出入口道路无法正常通行，即最后一条车行道积水超过20cm，面积超过1000m2。

重大内涝：①居民住宅和工商业建筑物地下空间进水超过10cm；②城市主干道以上道路不能正常通行；即最后一条车行道积水深度超过25cm，面积超过10000m2，积水时间超过12h；③街巷、小区内部道理等其他道路不能正常通行，积水超过35cm，积水面积超过10000m2，积水时间超过12h；④学校、医院等重要和特别重要地区主出入口道路无法正常通行，即最后一条车行道积水超过25cm，面积超过5000m2。

特别重大内涝：①居民住宅和工商业建筑物地下空间进水超过15cm；②城市主干道以上道路无法通行；③街巷、小区内部道理等其他道路无法通行；④学校、医院等重要和特别重要地区主出入口道路无法通行。

一般洪水：洪峰流量或洪量的重现期5～10年一遇的洪水。

较大洪水：洪峰流量或洪量的重现期10～20年一遇的洪水。

大洪水：洪峰流量或洪量的重现期20～50年一遇的洪水。

特大洪水：洪峰流量或洪量的重现期大于50年一遇的洪水。

## 8.2预案解释部门

本预案由昆山市水务局负责管理，定期组织对预案进行评估、修订。

## 8.3预案实施时间

本预案自发布之日起施行。